Инструкция по эксплуатации

Модель 4500

Пьезометр

Никакая часть данной инструкции не должна быть изменена или переделана без разрешения компании Geokon, Inc.

Geokon, Inc. не ответственнен за допущенные погрешности, ошибки вследствие неправильного понимания.

Гарантия производителя

Geokon, Inc. дает гарантию на материалы и работу на его продукцию в течение 13 месяцев с даты покупки, при правильном использовании и обслуживании. Если датчик или другой продукт сломался, то его необходимо отправить на завод-изготовитель ( оплата доставки за счет отправителя ), для проведения тщатеольного анализа на заводе. После проведения анализа в Geokon, если датчик или инструмент найден, что он действительно дефектный, то он будет отремонтирован или заменен новым бесплатно для клиента. ГАРАНТИЕЙ не будет покрываться продукция, если будут найдены, что датчик или инструмент был поломан вследствие неправильной эксплуатации, или как результат коррозии, замыкания, перегрева, излишней вибрации или попадания воды, использования не по назначению или использования в условиях, которые не предусмотрены заводом-производителем. Компоненты, которые истекли свой срок действия, или были повреждены вследствие неправильной эксплуатации, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ. Это тоже относится и к предохранителям и батарейкам.

Geokon производит научные инструменты, которые при неправильном использовании, могут быть опасны. Инструменты и датчики должны устанавливаться только квалифицированным персоналом. Более нет каких-либо других гарантий, за исключением той, которая указана здесь. Geokon, Inc. не отвечает за поломки или дефекты другого оборудования, которые были сделаны специально или не специально, но у покупателя произошли как результат установки или использования продукции. Ни под какими условиями Geokon, Inc. не отвечает за это и не будет возмещать ущерб.

Хотя Geokon, Inc. производит свою продукцию с большой точностью и аккуратностью, он не отвечает за какие-либо неточности указанные в спецификациях, другой документации и программном обеспечении.

Данная инструкция, является только русской версией перевода для понимания установки и эксплуатации инструментов. По всем легальным вопросам, использовать инструкцию на английском языке, которая всегда приложена с продукции.

1.  Принцип работы

Модель 4500 стандартного пьезометра разработана для измерения давления жидкости, например, повышение грунтовой воды и парового давления при проведении закапывания непосредственно в дамбах, насыпях и т.д. Также для проведения монтажа в отверстиях, контрольных колодцах и стандартной (диаметром >19 мм} вертикальной трубе пьезометра.

Имеется несколько различных моделей пьезометров. Обращайтесь в компанию- поставщик для получения полной информации о всех моделях и областях их применения.

Инструмент состоит из чувтвительной мембраны из нержавеющей стали, которая прикреплена к вибрационному элементу ( см. Figure 1-1 ).

Принцип работы: изменение давления на диафрагму, приводит к ее движению, это движение измеряется как изменение натяжения и частоты вибрации вибрационного элемента.  Квадрат вибрационной частоты непосредственно пропорционален давлению на мембрану. Две обмотки, одна из которых магнит, а другая полярная часть, расположены очень близко к проводу. Пульсы различной частоты подаются в обмотку и это дает проводу вибрацию в его резонантной частоте. Когда импульсы заканчиваются, провод продолжает вибрировать и синусоидальный електрический сигнал, в резонантной частоте, через обмотку передается на считывающий инструмент и результат показывается на дисплее.

Figure 1-1  Вибрационный Пьезометр

Чтобы предотвратить повреждение чувствительной диаграммы, используется фильтр для предотвращения попадания частиц ( см. Figure 1-1 ).

Все наружные компоненты выполнены из коррозионно-устойчивой нержавеющей стали, и если правильно установлены, то срок их работы неограничен. Для соленой воды необходимо использовать специальные материалы для диафрагмы и корпуса инструмента.

Имеются как портативные считывающие устройства, а также дата-системы для сбора и считывания информации с нескольких датчиков. За дополнительной информацией обращайтесь в Geokon.

2.  Установка

- считать нулевое показание при атмосферном давлении. Убедиться, что температура не изменилась в течение 15 минут. Проверить, что это нулевое показание совпадает с нулевым показанием на калибровочном листе, который идет с каждым датчиком с завода-изготовителя ( см. Figure 2-1 )

- записать барометрическое давление и температуру во время считывания нулевого показания

- точно замерить длину провода и сделать отметку на нем, которая будет находиться на поверхности отверстия или колодца, когда пьезометр достигнет нужной глубины ( Пьезо Диафрагма находится на 20мм выше, чем конец самого пьезометра )

- Наполнить фильтр ( см. Секцию 2.6 )

- Следуй инструкцией в Секции 2.1 для установки в колодцах или в трубах и в Секции 2.3 в пробуренных отверстиях.

2.1  Предварительный Тест

При получении датчика проверить нулевое показание ( смю Секции 3.1 до 3.3 ). Термистор для показания температуры, установлен в датчике ( см. Секцию 3.4 ).

Калибровочные показания идут с каждым датчиком и указаны при определенной температуре и давлении, которые указаны также ( см. Figure 2-1 ).

Figure 2-1  Пример Калибровочного Листа

2.1.1 Получение нулевого показания

Для того, чтобы температура всех элементов датчика стала одинаковой в месте определения нулевого показания, займет от 5 до 15 минут.

Если пьезометр невентилируемый и будет использован для замеров в открытых колодцах, то необходимо будет также таким датчикам замерить и барометрическое давление.

Рекомендованный путь замера нулевого показания: подвесить пьезометр в пробуренной скважине в отметке чуть выше поверхности воды и подождать пока показания пьезометра перестанут изменяться. В этот момент и сделать нулевое показание и замерить температуру, показываемую термистором, установленным внутри пьезометра.

Еще один путь: поместить пьезометр в ведро с водой и ждать от 5 до 15 минут, чтобы температура стабилизировалась, затем поднять пьезометр из воды и немедленно замерить показания. Поднимать пьезометр нужно только за провод, а не за корпус датчика, так как температура от руки даст непраильные показания. Замерить температуру, показываемую термистором, установленным внутри пьезометра.

Если использован в датчике стандартный фильтр из нержавеющей стали, то необязательно заполнять камень фильтра. А если используется специальный керамический фильтр ( только по желанию Заказчика ), то камень фильтра обязательно должен быть заполнен водой. И потом ни в коем случае не выливать из него воду, так как будут показания неправильные.

ВНИМАНИЕ: избегайте замораживания пьезометра после того как он был заполнен водой.

2.2  Установка в колодцах и трубах

- после того как нулевое показание определено, и фильтр наполнен, убедиться, что провод с отметкой глубины закреплен на поверхности прочно и не провалиться в колодец с датчиком.

Figure 2-2  Typical Level Monitoring Installations

Не рекомендуется устанавливать пьезометр в колодцы и трубы, где проходит провод электронасоса. Так как это может привести к неправильным показаниям датчика. Если избежать этого невозможно, то пьезометр должен быть помещен в кусок стальной трубы.

2.3  Установка в скважинах

Пьезометры Geokon могут быть установлены в скважинах как по одному , так и по ненескольку в одной скважине ( см. Figure 2-3 ).

Скважины после бурения должны быть очищены от элементов бурения. Дно скважины должно быть заполнено чистым песком на рсстояние 153 мм ниже нижней точки пьезометра.

Опустить пьезометр в скважину. Лучше, если пьезометр будет уложен в тряпичный мешочек, заполненый чистым песком и затем опущен в скважину.

Figure 2-3 показывает два метода изоляции зоны, где будут производиться замеры.

Установка A

Немедленно выше чем "collection zone", скважина должна быть заполнена цементной смесью и песком толщиной 300 мм ( как показано на рисунке ). Если применяется несколько пьезометров в одной скважине, то засыпка смесью должна быть ниже нижнего и выше верхнего датчиков, а также в интервалах между зонами датчиков.

Установка B

Немедленно выше чем "collection zone", скважина должна быть заполнена цементной смесью.

Figure 2-3  Установки А и В

Установка C

##### Так как через пьезометр ничего не проходит, то он может быть установлен и просто в материалы, которые не смогут просачиваться через фильтр пьезометра.

Поэтому можно использовать только цементную смесь с водой, и не использовать песок. Важно, чтобы соотношение воды и цемента в таком растворе было правильное. ( см. Таблицу 1 )

| Application | Grout for Medium to Hard Soils | Grout for Soft Soils |
| --- | --- | --- |
| Materials | Weight | Ratio by Weight | Weight | Ratio by Weight |
| Water | 30 gallons | 2.5 | 75 gallons | 6.6 |
| Portland Cement | 94 lbs (1 sack) | 1 | 94 lbs (1 sack) | 1 |
| Bentonite | 25 lbs (as required) | 0.3 | 39 lbs (as required) | 0.4 |
| Notes | The 28 day compressive strength of this mix is about 50 psi, similar to very stiff to hard clay. The modulus is about 10,000 psi | The 28 day strength of this mix is about 4psi, similar to very soft clay. |

Таблица 1.

2.4  Установка в насыпях и дамбах.

Пьезометры Geokon поставляются с проводом, который может быть закопан в насыпях и дамбах.

Поэтому пьезометры могут устанавливаться непосредственно в насыпях и дамбах.

В сердцевине дамбы, где необходимо будет замерять показания, обычно используется датчик с керамическим наконечником и должен быть очень аккуратно установлен в непосредственном контакте с материалом, который используется в дамбе ( см. Установку A и В на Figure 2-4). Рекомендуется использовать также и специальный армированный провод.

Figure 2-4  Установки в дамбах и насыпях

2.5  Установка путем проталкивания в мягких почвах

Пъезометр модели 4500DP сконструирован для проталкивания в мягких почвах     ( см. Figure 2-5 ).  Датчик непосредственно прикреплен к штоку сверла и вдавливается в почву вручную или или при помощи гидравлического механизма.

В момент вталкивания в почву, пьезометр должен быть подключен к считывающему устройству и контролироваться в процессе вталкивания постоянно. Если уровень давления превысил уровень калибровочного давления, то вталкивание должно быть остановлено и давление должно стабилизироваться, перед тем как продолжать вталкивание.

Figure 2-5  Установка в мягких почвах

После окончания процесса вталкивания, шток сверла может быть оставлен или удален. Если удалять, то необходимо использовать специальный адаптер. Специальный адаптер может быть приобретен в Geokon.  Адаптер вынимается вместе со штоком сверла.

2.6  Наполнение и выпуск воздуха из Фильтра.

ВНИМАНИЕ: избегайте замораживания пьезометра после того как он был заполнен водой.

Большинство фильтров Geokon могут быть сняты для наполнения водой и выпуска воздуха из них и потом установлены на место. Слдующие процедуры этого:

2.6.1  Фильтр слабого прохода воздуха, модели 4500S и 4500PN

Для правильных показаний необходимо полностью фильтр заполнить водой.Для стандартно поставляемых фильтров слабого прохода воздуха, это наполнение происходит при погружении фильтра в воду. Вода поступает в фильтр, сжимаю воздух в пространстве между камнем фильтра и диафрагмой. После некоторого времени, воздух раствориться в воде, и полностью водой заполниться это пространство и фильтр.  Чтобы ускорить процесс заполнения, снять фильтр в сборе и заполнить пространство вышу диафрагмы водой, затем медленно установить фильтр на место, тем самым продавив воду через камень фильтра.

Чтобы наполнение было полным, держать датчик в воде до момента установки.

2.6.2  Керамические Фильтры, модель 4500S

Керамический Фильтр на пьезометре модели 4500S также может быть снят и для процесса деаэрации. Деаэрация такого фильтра необходима из-за характеристик входа воздуха под давлением.

2.6.3  Фильтры, Модели 4500DP

Фильтр на модели пьезометра 4500 DР также должен быть деаэрирован как и керамический фильтр модели 4500S.

2.7  Модель 4500H Трандюсер

Прикрепляя модель 4500H трансдюсер к какому-то штуцеру, то штуцер или переходник должен быть затянут прочно гаечным ключом к корпусу трансдюсера. Для более плотного соединения использовать тефлоновую ленту на резьбе трансдюсера.

2.8  Скрутки проводов и распределительные коробки

При скрутке проводов должно быть прочное и водонепроницаемое соединение проводов. Наборы скруток от Geokon позволяют сделать прочное соединение и водонепромокаемость достигается эпоксидной смолой, поставляемой в наборе. Когда это сделано правильно, то такое соединение очень прочно и отвечает всем требованиям.

Figure 2-6

Также компания Geokon предлагает различные типы коробок и считывающих инструментов и дисплеев для различных потребностей ( см. Figure 2-6 ).

  - Защита от молний

На открытых пространствах, необходимо, чтобы датчики были защищены от ударов молний.

Спец. Элемент под названием «A tripolar plasma surge arrestor» ( см. Figure 1-1) встроен в корпусе пьезометра для предотвращения ударов молний и скачков напряжения. Дополнительно можно еще использовать следуюущее:

1.	Если показания с датчиков будут сниматься вручную при помощи портативных считавющих приборов, то просто заземлить провод пьезометра, когда он не используется.

2.	Распределительные коробки могут быть заказаны в Geokon со встроенной защитой от молний.

- Рекомендуемый метод защиты от молний - использование LAB-3, который может быть установлен как можно ближе к пьезометру ( см. Figure 2-7).

Figure 2-7 Рекомендуемая схема защиты от молний

3.  Чтение показаний

3.1  Считывающий прибор GK-401

Модель GK-401 – базовая модель для всех вибрационных датчиков.

Красный и черный контакты для провода от вибрацтонного датчика, зеленый – для провода с обмоткой.  Модель GK-401 не может снимать показания термистора (см. Секцию 3.4).

1.	Повернуть выключатель в положение "B" (или "F").  Показания в цифрах

2.	Включить прибор и показания появятся на дисплее. Последняя цифра может меняться на одну или две цифры при показаниях.Записать показания с дисплея. Если показывает нули или показания нестабильные, то обратиться к секции 5.

3.	Прибор отключается автоматически после 4 минут работы.

3.2  Считывающий прибор GK-403

Прибор GK-403 может хранить в памяти показания датчиков и также делает перевод единиц показаний в инженерные единицы. Смотри инструкцию по GK-403 для дополнительной информации о положении "G".  Ниже приведены инструкции для положений "B" and "F" (точно такие же как и для модели GK-401).

Красный и черный контакты для провода от вибрацтонного датчика, белый и зеленый – для показаний термистора, синий – для провода с обмоткой.

1.	Повернуть выключатель в положение "B" (или "F").  Показания в цифрах

2.	Включить прибор и показания появятся на дисплее. Последняя цифра может меняться на одну или две цифры при показаниях. Нажать кнопку "Store" , чтобы записать в память показания с дисплея. Если показывает нули или показания нестабильные, то обратиться к секции 5. Показания термистора будут в градусах Цельсия.

3.   Прибор отключается автоматически после 2 минут работы.

3.3  Считывающий прибор GK404

Прибор GK404 для считывания показаний пьезометра и температуры в градусах Цельсия.

Прибор GK-404 поставляется со специальным кабелем для подключения к проводам от датчиков. Один конец этого кабеля с пятью разъемами для подключения к прибору, а второй конец с 5 проводами с защипами, для подключения к проводам от датчиков. Цвета защипов: красный – для положительного провода датчика, черный – для отрицательного провода датчика, зеленый – для положительного провода от термистора, белый – для отрицательного провода от термистора, синий – для провода с обмоткой.

Используй кнопку POS (Position) для положения B и кнопку MODE, чтобы выбрать цифровые показания Dg (digits).

3.4  Замер температур

Термистор дает различное сопротивление при изменениях температур.

1.	Подсоединить Омметр к двум проводам термистора, выходящими из пьезометра.

2.	 Для стандартных моделей, чтобы определить температуру от замеренного сопротивления, использовать Таблицу Table В-1.Или температура может быть расчитана, используя формулу Equation B-1. Для моделей для высоких темепратур – использовать Таблицу Table B2 или расчитать при помощи формулы Еquation B2.

4.  Расчет Данных

4.1  Расчет Давления

Цифры, показанные на дисплее моделей Geokon  GK-401 или GK-403 в положении B базируются на следующей формуле:

или

Equation 4-1  Цифровые расчеты

Давление = (Начальное показание – Настоящее показание) х Калибровочный фактор

или

P = (R0 - R1) х G

Equation 4-2  Перевод Цифр в Давление

Калибровочный Лист, который поставляется с датчиком ( см. figure 2.1  ) дает давление в определенных инженерных единицах. Это может быть переведено в другие инженерные единицы, используя множественные факторы показанные ниже в Таблице Table 4-1.

| From To | psi | "H2O | 'H2O | mm H20 | m H20 | "HG | mm HG | atm | mbar | bar | kPa | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| psi | 1 | .036127 | .43275 | .0014223 | 1.4223 | .49116 | .019337 | 14.696 | .014503 | 14.5039 | .14503 | 145.03 |
| "H2O | 27.730 | 1 | 12 | .039372 | 39.372 | 13.596 | .53525 | 406.78 | .40147 | 401.47 | 4.0147 | 4016.1 |
| 'H2O | 2.3108 | .08333 | 1 | .003281 | 3.281 | 1.133 | .044604 | 33.8983 | .033456 | 33.4558 | .3346 | 334.6 |
| mm H20 | 704.32 | 25.399 | 304.788 | 1 | 1000 | 345.32 | 13.595 | 10332 | 10.197 | 10197 | 101.97 | 101970 |
| m H20 | .70432 | .025399 | .304788 | .001 | 1 | .34532 | .013595 | 10.332 | .010197 | 10.197 | .10197 | 101.97 |
| "HG | 2.036 | .073552 | .882624 | .0028959 | 2.8959 | 1 | .03937 | 29.920 | .029529 | 29.529 | .2953 | 295.3 |
| mm HG | 51.706 | 1.8683 | 22.4196 | .073558 | 73.558 | 25.4 | 1 | 760 | .75008 | 750.08 | 7.5008 | 7500.8 |
| atm | .06805 | .0024583 | .0294996 | .0000968 | .0968 | .03342 | .0013158 | 1 | .0009869 | .98692 | .009869 | 9.869 |
| mbar | 68.947 | 2.4908 | 29.8896 | .098068 | 98.068 | 33.863 | 1.3332 | 1013.2 | 1 | 1000 | 10 | 10000 |
| bar | .068947 | .0024908 | .0298896 | .0000981 | .098068 | .033863 | .001333 | 1.0132 | .001 | 1 | .01 | 10 |
| kPa | 6.8947 | .24908 | 2.98896 | .0098068 | 9.8068 | 3.3863 | .13332 | 101.320 | .1 | 100 | 1 | 1000 |
| MPa | .006895 | .000249 | .002988 | .00000981 | .009807 | .003386 | .000133 | .101320 | .0001 | .1 | .001 | 1 |

Table 4-1  Инженерные Единицы

4.2  Корректировка Температуры

Правильный выбор материалов для производства пьезометров, позволяет минимизировать разницу в температурах этих материалов при замерах.

Так как пьезометры в основном установлены в местах, где сохраняется постоянная температура, поэтому корректировку температуры производить не надо в нормальных условиях. Однако, если это необходимо, то корректировка может быть произведена при помощи показаний температуры от встроенного термистора в датчике.

Формула корректировки температуры:

Корректнрованная Температура = (Настоящая Темп. – Начальная Темп.) х Термальный Фактор

или

PT = (T1-T0) x K

Equation 4-3  Корректировка Температуры

5.  Неисправности и возможные пути их устранения

Сервис для пьезометров заключается только в проверке прочности соединений проводов.  Трансдюсеры полностью изолированы и необслуживаемые. Сладующие типы неисправностей и возможные пути их устранения:

Пьезометр не дает показаний

1.	Проверить сопротивление обмоток, подключив его к омметру. Нормальное сопротивление 180 (5%), плюс сопротивление провода примерно 16 на каждые 300 метров. Если сопротивление слишком большое или безгранично, то провод поврежден. Если сопротивление слишком низкое, то могло произойти короткое замыкание в датчике. Если замыкание произошло проводов, то произвести скрутку как показано в Секции 2.8 при помощи комплекта скруток с эпоксидкой.

2.	Проверить показания другого датчика или другим прибором.

3.	Пьезометр мог быть прострелен электро шоком или перегружен далением. Проверить диафрагму и корпус пьезометра. Контактировать с заводом-изготовителем.

Прыгающие показания пьезометра

1.	Подсоединить провод с обмоткой, используя Зеленый контакт к прибору GK-401 или Синий контакт к прибору GK-403.

2.	Изолировать Прибор от земли, положив его на доску или другой непроводной материал.

3.	Проверить нет ли рядом каких-то помех, как электромоторы, генераторы, антенны или электропроводы. Переместить, если возможно провода пьезометра. Контаткировать завод-производитель насчет какого-то фильтрующего или защищающего оборудования.

4.	Пьезометр мог быть прострелен электро шоком или перегружен далением.

5.	Корпус пьезометра мог быть «закорочен» с изоляцией провода с защитой. Проверить между ними сопротивление.

Слишком высокое сопротивление Термистора

1.	Проверить все соединения, терминалы и контакты. Если произошло повреждение проводов, то произвести скрутку как показано в Секции 2.8 при помощи комплекта скруток с эпоксидкой.

Слишком низкое сопротивление Термистора

1.	Возможно короткое замыкание. Проверить все соединения, терминалы и контакты. Если произошло повреждение проводов, то произвести скрутку как показано в Секции 2.8 при помощи комплекта скруток с эпоксидкой.

2.	Могла попасть вода внутрь корпуса пьезометра. Невозможно исправление.

APPENDIX A – СПЕЦИФИКАЦИИ

| Model | 4500S | 4500AL1 | 4500B | 4500C | 4500DP | 45802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Available Ranges (psi) | 0-50 0-100 0-150 0-250 0-500 0-750 0-1000 0-1500 0-3000 0-5000 0-10000 0-15000 | 0-5 0-10 0-25 | 0-50 0-100 0-250 | 0-50 0-100 0-250 | 0-10 0-25 0-50 0-150 0-250 0-500 0-750 0-1000 0-1500 0-3000 0-5000 0-10000 | 0-1 0-5 |
| Resolution | 0.025% FS | 0.025% FS | 0.025% FS | 0.05% FS | 0.025% FS | 0.01% FS |
| Linearity | < 0.5% FS3 | < 0.5% FS3 | < 0.5% FS3 | < 0.5% FS3 | < 0.5% FS3 | < 0.5% FS3 |
| Accuracy | 0.1% FS4 | 0.1% FS4 | 0.1% FS4 | 0.1% FS4 | 0.1% FS4 | 0.1% FS |
| Over-Range | 2 FS | 2 FS | 2 FS | 2 FS | 2 FS | 2 FS |
| Thermal Coefficient | <0.025% FS/ °C | <0.05% FS/ °C | <0.025% FS/ °C | <0.05% FS/ °C | <0.025% FS/ °C | <0.025% FS/ °C |
| Temperature Range | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C | -20°C to +80°C |
| OD | .75" 19.05 mm | 1" 25.40 mm | .687" 17.45 mm | .437" 11.10 mm | 1.3” 33.3mm | 1.5" 38.10 mm |
| Length | 5.25" 133.35 mm | 5.25" 133.35 mm | 5.25" 133.35 mm | 6.5" 165.10 mm | 7.36” 187 mm | 6.5" 165.10 mm |

Table A-1  Спецификации к Пьезометрам

Аккуратность тестов в Geokon:  0.1%

Контакт Geokon для более подробной информации.

APPENDIX B –  Соотношение Сопротивления Термистора к Температуре для Стандартных температур

Тип Термистора: YSI 44005, Dale #1C3001-B3, Alpha #13A3001-B3

Формула Сопротивления – Температура: Equation B1:

Где;	T  Tемпература в C.

LnR  Сопротивление Термистора

A  1.4051  10-3 (coefficients calculated over the 50 to +150 C. span)

B  2.369  10-4

C  1.019  10-7

| Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201.1K | -50 | 16.60K | -10 | 2417 | 30 | 525.4 | 70 | 153.2 | 110 |
| 187.3K | -49 | 15.72K | -9 | 2317 | 31 | 507.8 | 71 | 149.0 | 111 |
| 174.5K | -48 | 14.90K | -8 | 2221 | 32 | 490.9 | 72 | 145.0 | 112 |
| 162.7K | -47 | 14.12K | -7 | 2130 | 33 | 474.7 | 73 | 141.1 | 113 |
| 151.7K | -46 | 13.39K | -6 | 2042 | 34 | 459.0 | 74 | 137.2 | 114 |
| 141.6K | -45 | 12.70K | -5 | 1959 | 35 | 444.0 | 75 | 133.6 | 115 |
| 132.2K | -44 | 12.05K | -4 | 1880 | 36 | 429.5 | 76 | 130.0 | 116 |
| 123.5K | -43 | 11.44K | -3 | 1805 | 37 | 415.6 | 77 | 126.5 | 117 |
| 115.4K | -42 | 10.86K | -2 | 1733 | 38 | 402.2 | 78 | 123.2 | 118 |
| 107.9K | -41 | 10.31K | -1 | 1664 | 39 | 389.3 | 79 | 119.9 | 119 |
| 101.0K | -40 | 9796 | 0 | 1598 | 40 | 376.9 | 80 | 116.8 | 120 |
| 94.48K | -39 | 9310 | 1 | 1535 | 41 | 364.9 | 81 | 113.8 | 121 |
| 88.46K | -38 | 8851 | 2 | 1475 | 42 | 353.4 | 82 | 110.8 | 122 |
| 82.87K | -37 | 8417 | 3 | 1418 | 43 | 342.2 | 83 | 107.9 | 123 |
| 77.66K | -36 | 8006 | 4 | 1363 | 44 | 331.5 | 84 | 105.2 | 124 |
| 72.81K | -35 | 7618 | 5 | 1310 | 45 | 321.2 | 85 | 102.5 | 125 |
| 68.30K | -34 | 7252 | 6 | 1260 | 46 | 311.3 | 86 | 99.9 | 126 |
| 64.09K | -33 | 6905 | 7 | 1212 | 47 | 301.7 | 87 | 97.3 | 127 |
| 60.17K | -32 | 6576 | 8 | 1167 | 48 | 292.4 | 88 | 94.9 | 128 |
| 56.51K | -31 | 6265 | 9 | 1123 | 49 | 283.5 | 89 | 92.5 | 129 |
| 53.10K | -30 | 5971 | 10 | 1081 | 50 | 274.9 | 90 | 90.2 | 130 |
| 49.91K | -29 | 5692 | 11 | 1040 | 51 | 266.6 | 91 | 87.9 | 131 |
| 46.94K | -28 | 5427 | 12 | 1002 | 52 | 258.6 | 92 | 85.7 | 132 |
| 44.16K | -27 | 5177 | 13 | 965.0 | 53 | 250.9 | 93 | 83.6 | 133 |
| 41.56K | -26 | 4939 | 14 | 929.6 | 54 | 243.4 | 94 | 81.6 | 134 |
| 39.13K | -25 | 4714 | 15 | 895.8 | 55 | 236.2 | 95 | 79.6 | 135 |
| 36.86K | -24 | 4500 | 16 | 863.3 | 56 | 229.3 | 96 | 77.6 | 136 |
| 34.73K | -23 | 4297 | 17 | 832.2 | 57 | 222.6 | 97 | 75.8 | 137 |
| 32.74K | -22 | 4105 | 18 | 802.3 | 58 | 216.1 | 98 | 73.9 | 138 |
| 30.87K | -21 | 3922 | 19 | 773.7 | 59 | 209.8 | 99 | 72.2 | 139 |
| 29.13K | -20 | 3748 | 20 | 746.3 | 60 | 203.8 | 100 | 70.4 | 140 |
| 27.49K | -19 | 3583 | 21 | 719.9 | 61 | 197.9 | 101 | 68.8 | 141 |
| 25.95K | -18 | 3426 | 22 | 694.7 | 62 | 192.2 | 102 | 67.1 | 142 |
| 24.51K | -17 | 3277 | 23 | 670.4 | 63 | 186.8 | 103 | 65.5 | 143 |
| 23.16K | -16 | 3135 | 24 | 647.1 | 64 | 181.5 | 104 | 64.0 | 144 |
| 21.89K | -15 | 3000 | 25 | 624.7 | 65 | 176.4 | 105 | 62.5 | 145 |
| 20.70K | -14 | 2872 | 26 | 603.3 | 66 | 171.4 | 106 | 61.1 | 146 |
| 19.58K | -13 | 2750 | 27 | 582.6 | 67 | 166.7 | 107 | 59.6 | 147 |
| 18.52K | -12 | 2633 | 28 | 562.8 | 68 | 162.0 | 108 | 58.3 | 148 |
| 17.53K | -11 | 2523 | 29 | 543.7 | 69 | 157.6 | 109 | 56.8 | 149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55.6 | 150 |

Table B-1  Соотношение Сопротивления Термистора к Температуре для Стандартных температур

Соотношение Сопротивления Термистора к Температуре для Высоких температур

Тип Термистора: Thermometrics BR55KA822J

Базовая Формула Equation B2:

Где:	T  Tемпература в C.

LnR  Сопротивление Термистора

A  1.02569  10-3

B  2.478265  10-4

C  1.289498  10-7

Table B2

| Temp | R (ohms) | LnR | LnR3 | Calculated Temp | Diff | FS Error | Temp | R (ohms) | LnR | LnR3 | Calculated Temp | Diff | FS Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 | 113898 | 11.643 | 1578.342 | -30.17 | 0.17 | 0.06 | 120 | 407.62 | 6.010 | 217.118 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| -25 | 86182 | 11.364 | 1467.637 | -25.14 | 0.14 | 0.05 | 125 | 360.8 | 5.888 | 204.162 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| -20 | 65805 | 11.094 | 1365.581 | -20.12 | 0.12 | 0.04 | 130 | 320.21 | 5.769 | 191.998 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| -15 | 50684.2 | 10.833 | 1271.425 | -15.10 | 0.10 | 0.03 | 135 | 284.95 | 5.652 | 180.584 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| -10 | 39360 | 10.581 | 1184.457 | -10.08 | 0.08 | 0.03 | 140 | 254.2 | 5.538 | 169.859 | 140.01 | -0.01 | 0.00 |
| -5 | 30807.4 | 10.336 | 1104.068 | -5.07 | 0.07 | 0.02 | 145 | 227.3 | 5.426 | 159.773 | 145.02 | -0.02 | -0.01 |
| 0 | 24288.4 | 10.098 | 1029.614 | -0.05 | 0.05 | 0.02 | 150 | 203.77 | 5.317 | 150.314 | 150.03 | -0.03 | -0.01 |
| 5 | 19294.6 | 9.868 | 960.798 | 4.96 | 0.04 | 0.01 | 155 | 183.11 | 5.210 | 141.428 | 155.04 | -0.04 | -0.01 |
| 10 | 15424.2 | 9.644 | 896.871 | 9.98 | 0.02 | 0.01 | 160 | 164.9 | 5.105 | 133.068 | 160.06 | -0.06 | -0.02 |
| 15 | 12423 | 9.427 | 837.843 | 14.98 | 0.02 | 0.01 | 165 | 148.83 | 5.003 | 125.210 | 165.08 | -0.08 | -0.03 |
| 20 | 10061.4 | 9.216 | 782.875 | 19.99 | 0.01 | 0.00 | 170 | 134.64 | 4.903 | 117.837 | 170.09 | -0.09 | -0.03 |
| 25 | 8200 | 9.012 | 731.893 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 175 | 122.1 | 4.805 | 110.927 | 175.08 | -0.08 | -0.03 |
| 30 | 6721.54 | 8.813 | 684.514 | 30.01 | -0.01 | 0.00 | 180 | 110.95 | 4.709 | 104.426 | 180.07 | -0.07 | -0.02 |
| 35 | 5540.74 | 8.620 | 640.478 | 35.01 | -0.01 | 0.00 | 185 | 100.94 | 4.615 | 98.261 | 185.10 | -0.10 | -0.04 |
| 40 | 4592 | 8.432 | 599.519 | 40.02 | -0.02 | -0.01 | 190 | 92.086 | 4.523 | 92.512 | 190.09 | -0.09 | -0.03 |
| 45 | 3825.3 | 8.249 | 561.392 | 45.02 | -0.02 | -0.01 | 195 | 84.214 | 4.433 | 87.136 | 195.05 | -0.05 | -0.02 |
| 50 | 3202.92 | 8.072 | 525.913 | 50.01 | -0.01 | -0.01 | 200 | 77.088 | 4.345 | 82.026 | 200.05 | -0.05 | -0.02 |
| 55 | 2693.7 | 7.899 | 492.790 | 55.02 | -0.02 | -0.01 | 205 | 70.717 | 4.259 | 77.237 | 205.02 | -0.02 | -0.01 |
| 60 | 2276.32 | 7.730 | 461.946 | 60.02 | -0.02 | -0.01 | 210 | 64.985 | 4.174 | 72.729 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 1931.92 | 7.566 | 433.157 | 65.02 | -0.02 | -0.01 | 215 | 59.819 | 4.091 | 68.484 | 214.97 | 0.03 | 0.01 |
| 70 | 1646.56 | 7.406 | 406.283 | 70.02 | -0.02 | -0.01 | 220 | 55.161 | 4.010 | 64.494 | 219.93 | 0.07 | 0.02 |
| 75 | 1409.58 | 7.251 | 381.243 | 75.01 | -0.01 | 0.00 | 225 | 50.955 | 3.931 | 60.742 | 224.88 | 0.12 | 0.04 |
| 80 | 1211.14 | 7.099 | 357.808 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 230 | 47.142 | 3.853 | 57.207 | 229.82 | 0.18 | 0.06 |
| 85 | 1044.68 | 6.951 | 335.915 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 235 | 43.673 | 3.777 | 53.870 | 234.77 | 0.23 | 0.08 |
| 90 | 903.64 | 6.806 | 315.325 | 90.02 | -0.02 | -0.01 | 240 | 40.533 | 3.702 | 50.740 | 239.69 | 0.31 | 0.11 |
| 95 | 785.15 | 6.666 | 296.191 | 95.01 | -0.01 | 0.00 | 245 | 37.671 | 3.629 | 47.788 | 244.62 | 0.38 | 0.13 |
| 100 | 684.37 | 6.528 | 278.253 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 250 | 35.055 | 3.557 | 45.001 | 249.54 | 0.46 | 0.16 |
| 105 | 598.44 | 6.394 | 261.447 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 255 | 32.677 | 3.487 | 42.387 | 254.44 | 0.56 | 0.19 |
| 110 | 524.96 | 6.263 | 245.705 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 260 | 30.496 | 3.418 | 39.917 | 259.34 | 0.66 | 0.23 |
| 115 | 461.91 | 6.135 | 230.952 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |

Table B2 Соотношение Сопротивления Термистора к Температуре для Высоких температур